## Slide 1
创意电子进阶
创客教育系列课程
米思齐团队 张老师

## Slide 2
第 20 课
校园录播室

## Slide 3: 情境引入
在录播室里，录播人员准备就绪之后就会按下电源按钮，演播室内外均有红灯亮起，表示已经开始录制，室内亮灯提示工作人员此时处于工作状态；室外亮灯提示他人此间录播室处于使用状态。
图片来源于网络

## Slide 4
01
问题提出

## Slide 5: 想一想
你现在是校园录播室的成员，如何通过Mixgo ME控制录播室提示灯光？

## Slide 6
02
探究实践

## Slide 7: 逻辑梳理
首先需要一个双色灯模拟室外灯光，红灯亮时表示录制的状态；绿灯亮时，表示未录制（休息）状态，这就需要接入红绿双色灯；其次需要一个兼顾按钮和灯光的元件，在控制室外红灯亮起时，自身也亮红灯，以提示室内工作人员需要进入工作状态，这就需要接入带灯按钮块。

## Slide 8: 程序编写
① 接入外界模块。在“输入/输出”下选择“初始化…为…管脚#”模块，用数据线将带灯按钮块接在Mixgo CE背面1/2接口，输入输出管脚设置为1/2；将双色灯接在Mixgo CE背面11/12接口，输入输出管脚设置为11/12。
带灯按钮块
双色灯

## Slide 9: 程序编写
②设置初始状态。开始时带灯按钮块没有按下，此时数字输出pin2应为低；双色灯应为绿色，处于未录制状态，pin11为低;pin12为高。（以具体实验结果为准。尝试自己元件不同数字输出时的状态，进行调整）

## Slide 10: 程序编写
③带灯按钮块功能实现。当pin1数值为1，即检测到带灯按钮块按下时，执行相关操作。具体操作为检测pin1的值，为1时（按下）不变，变为0时（不按），执行一次pin2值转换（灯亮灭转换）。

## Slide 11: 程序编写
③ 实现双色灯功能。设置一个初始变量state，并赋值为0。将pin11数字输出设为1-state，pin12数字输出设为state。一旦检测到带灯按钮块按下，执行“1-state”并赋值给state，此时pin11和pin12数字输出的值对换，从而实现双色灯颜色切换。

## Slide 12: 程序编写
④功能整合。将两个功能整合，并且添加“用针循环”代码块，从而实现重复操作的功能。

## Slide 13
03
知识积累

## Slide 14: 学一学
数字管脚
在开源硬件编程中，通过开发板上的管脚实现输入/输出控制。管脚分为数字管脚和模拟管脚两类，前者传输的是数字信号，后者传输的是模拟信号。
使用管脚控制时基本思路是：先初始化指定管脚，再设置该管脚类型（数字输出/数字输入等），此后再设置或获取管脚电平值。

## Slide 15: 学一学
带灯按钮块状态切换
初次检测到按下按钮后，重复检测按钮是否被按下，当不再检测到按钮按下之后，跳出，将灯的状态取反，从而保证每一次按键完成实现状态切换。
灯亮
灯灭
按下
重复执行按下
取 反
重复执行按下
1
2
3
4
5
6
7
抬起
按下
抬起

## Slide 16: 学一学
双色灯状态切换
通过变量state来控制pin11和pin12的状态，再借助语句state=1-state来改变state的值，从而改变pin11和pin12的状态，也就实现了灯光的转变。
pin11=1-state=1
pin12==state=0
pin11==1-state=0
pin12==state=1
state=1-state=1
state=1-state=0
state=0

## Slide 17
04
课后乐园

## Slide 18: 练习巩固
如果没有初始化两个外界原件的状态，会发生什么样的情况？

## Slide 19: 创意乐园
结合麦克风和物联网相关知识，让按下按钮的同时，同学们说话，可以在物联网平台上形成音轨。

## Slide 20
谢谢同学们