## Slide 1
元控青春伴我学编程
米思齐团队
信息科技实验一板通

## Slide 2
看见声音
第 22 课

## Slide 3: 课程目标
了解声音传感器的使用方法
能够编写程序读取声音传感器监测的声音值，并进行相应处理

## Slide 4
01
问题提出

## Slide 5: 想一想
音响的音波特效可以通过音柱的高低直观呈现声音的大小，为动感的音乐增添趣味。一些音乐播放软件中也包含音波特效功能，其原理是通过读取播放音乐的声音大小来确定音波特效中音柱的高低。如果让你用元控青春主控板制作一个能够看见声音的音波特效器，应该如何实现呢？

## Slide 6
02
探究实践

## Slide 7: 逻辑梳理
首先我们需要利用主控板上的声音传感器及相应的模块检测声音的大小，将得到的声音值经过转换后，利用液晶屏进行呈现。

## Slide 8: 模块列表
板载传感分类 | 
板载显示分类 | 

## Slide 9: 程序演示
编写图中所示的代码，上传程序。当提示“上传成功”之后，查看效果。

## Slide 10
03
知识积累

## Slide 11: 学一学
声音传感器
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波，显示声音的振动图像，该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动，导致电容的变化，而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压，经过A/D转换被数据采集器接受，并传送给计算机。

## Slide 12: 学一学
定义域的值在值域里有一一对应的关系
映射
Notes: 映射 定义域的值在值域里有一一对应的关系

## Slide 13
04
拓展任务

## Slide 14: 课后思考
进一步调整程序功能，为音波特效器添加开关，在按下外接按钮时音波特效器分别进行监测声音大小与显示的操作。