## Slide 1
元控青春伴我学编程
米思齐团队
信息科技实验一板通

## Slide 2
隔空开关灯
第 33 课

## Slide 3: 课程目标
了解主控板从MixIO平台接收消息的方法
能够在MixIO平台利用数据视图及组件完成消息发送
利用程序控制元控青春主控板对接收到的消息进行处理

## Slide 4
01
问题提出

## Slide 5: 想一想
在智能家居场景下，可以通过物联网技术实现对家居设备的远程控制。夏天炎热时，可以远程提前打开空调调节温度；夜晚回家之前，也可以远程开灯方便照明。如果想实现物联网平台对元控青春主控板上彩灯的远程控制，应该如何实现呢？

## Slide 6
02
探究实践

## Slide 7: 逻辑梳理
首先将元控青春主控板连上WI-FI，并与MixIO物联网平台完成连接。接着通过程序使主控板能够对物联网平台发送的消息进行接收，根据消息内容进行判断实现开关灯的效果。

## Slide 8: 模块列表
MixIO分类 | 

## Slide 9: 程序演示
编写图中所示的代码，上传程序。当提示“上传成功”之后，查看效果。

## Slide 10: 效果演示
在MixIO平台组件视图添加相应的组件后，运行项目查看效果。
Notes: 说一下保存项目

## Slide 11
03
知识积累

## Slide 12: 学一学
MQTT协议采用的是发布/订阅模式，这种模式使得发送消息的客户端（发布者）与接收消息的客户端（订阅者）之间不需要建立直接的联系也能实现消息传输。对客户端而言，想要接收到消息必须对相应的主题进行订阅。
订阅消息
Notes: 订阅

## Slide 13
04
拓展任务

## Slide 14: 课后思考
调整程序功能，利用MixIO平台上的滑杆组件，对主控板内嵌LED灯亮度进行控制。