## Slide 1
小西带你学编程
米思齐团队
信息科技实验一板通

## Slide 2
温度云监测
第 31 课

## Slide 3: 课程目标
访问MixIO物联网平台，了解其基本功能
完成MixGo CE主控板与MixIO物联网平台的连接
实现主控板向MixIO平台发送消息的功能
初步了解MixIO平台组件的功能，并能在MixIO平台利用数据视图或组件查看主控板发来的消息内容

## Slide 4
01
问题提出

## Slide 5: 想一想
智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起，使得我们可以在任何地方通过网络远程监控家中的环境情况。MixGo CC主控板本身也支持Wi-Fi功能，能否实现MixGo CC主控板与物联网平台的连接，将板载温度数据实时传输到平台呢？

## Slide 6
02
探究实践

## Slide 7: 逻辑梳理
想要实现温度上报的功能，首先将MixGo CC主控板连接到Wi-Fi，之后通过无线网络将主控板与物联网平台上的指定项目进行连接，通过相关模块实现主控板向物联网平台的数据传输。

## Slide 8: 模块列表
MixIO分类 | 

## Slide 9: 程序演示
编写图中所示的代码，上传程序。当提示“上传成功”之后，查看效果。

## Slide 10: 效果演示
在MixIO平台组件视图添加相应的组件后，运行项目查看效果。
Notes: 说一下保存项目

## Slide 11
03
知识积累

## Slide 12: 学一学
MixIO是一个组件化的物联网应用构建平台，基于开源的MQTT协议进行数据传输。MixIO平台可以和Mixly图形化编程软件结合使用，实现主控板与平台之间的数据传输。
MixIO物联网平台（网址https://mixio.mixly.cn）
Notes: MixIO平台利用个人账号实现项目管理，以项目为单位实现与主控板的相互连接。

## Slide 13: 学一学
MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议）是一种基于发布/订阅（Publish/Subscribe）模式的轻量级通讯协议。可以以极少的代码和有限的带宽，为远程设备提供实时可靠的消息服务。
MQTT协议
Notes: 使用MQTT协议的物联网平台使用主题对消息内容进行管理。主题作为附在消息内容上的一个标签，用于实现低成本的消息内容管理。向某个主题发送消息的行为被称为发布消息，接收某个主题下消息的行为被称作订阅。

## Slide 14: 学一学
MixIO平台提供了多种预设组件，它们可以用于对消息的呈现或发送。组件视图中可以实现组建的添加、删除、修改、移动等编辑操作，完成更改后需要点击右上角的按钮以保存项目布局。
MixIO组件

## Slide 15
04
拓展任务

## Slide 16: 课后思考
尝试使用MixIO平台上的其他数据组件，对主控板上报的温度数据进行呈现，比较不同组件数据呈现功能上的差异。