## Slide 1
创意电子进阶
创客教育系列课程
米思齐团队 张老师

## Slide 2
第 5 课
可调节台灯

## Slide 3: 情境引入
每天放学回家后，我们都离不开台灯，它可以在我们读书写字时提供照明。虽然台灯是用来照明的，但并不是越亮越好，它更重要的作用是保护我们的眼睛。所以一般台灯除了开和关两种状态外，还能够进行亮度的调节。

## Slide 4
01
问题提出

## Slide 5: 想一想
如果让你用RGB灯来模拟一台可调节台灯，你会怎样设计？RGB灯的亮度用什么来表示？又该怎样调节呢？

## Slide 6
02
探究实践

## Slide 7: 逻辑梳理
一台可调节台灯的功能包括两部分，即开关和亮度调节。
1.实现RGB灯的不同亮度
2.使用B1按钮模拟RGB灯开关
3.使用A2和A4按钮调节RGB灯的亮度

## Slide 8: 程序编写
① 实现RGB灯的不同亮度。从“板载执行”中拖出“RGB灯…”和“RGB灯 生效”两个模块，从“控制”中拖出“延时1秒”，复制2次，并将RGB值改为“50,50,50”、“100,100,100”、“200,200,200”。最后在最外层加上“当满足条件真…重复执行…”模块，重复执行当下效果。

## Slide 9: 程序编写
② 按钮模拟开关。拖出“如果…执行…”模块，设置为“如果…执行…否则…”，与“按钮B1被按下”模块相结合，执行亮度重复变化命令。当循环过程中再次检测到B1被按下时，跳出循环，否则执行RGB灯灭的命令。

## Slide 10: 程序编写
③ 亮度增加调节。当A2按钮按下时，GRB值同时增大，因此，我们可以设置一个变量“亮度”来控制RGB值。当A2按钮被按下后，亮度增加。需要注意RGB值最大为255，所以当数值超过255时，我们将亮度赋值为255。

## Slide 11: 程序编写
④ 亮度减弱调节。由于此时是在灯亮的条件下，所以我们设定一个亮度最小值（示例中为10），如果亮度小于10时，亮度赋值为10，以此确保灯不会灭。

## Slide 12: 程序编写
⑤ 按钮调节亮度。此时，将RGB值设置为“亮度”，将原本代码中自主亮度变化部分修改按钮控制变化的部分即可。
取代

## Slide 13: 完整代码展示

## Slide 14
03
知识积累

## Slide 15: 学一学
就是在程序的最开始将变量赋为一个默认值。如本节课中，给定初始亮度为10，在此基础上对亮度进行增减。
初始化

## Slide 16
04
课后乐园

## Slide 17: 练习巩固
下面这个程序，最后屏幕显示值为（）
A.15 B.20 C.21 D.26

## Slide 18: 创意乐园
灯光除了亮度变化还可以进行色彩调节，你能不能通过学习过的知识，实现交通灯变化的效果呢？

## Slide 19
谢谢同学们